Příloha č. 6b ZD ve veřejné zakázce „Rozvoj MKDS – Bílina“

Technická specifikace pro část 2 VZ „Analytika“

ÚVOD

Město Bílina, resp. Městská policie Bílina provozuje městský kamerový dohlížecí systém zahrnující čtyři desítky kamerových bodů a navazujícího vybavení – rozvaděče, komunikační infrastruktury v podobě mikrovlnných spojů, hardware vybavení dohledového centra, servery, softwarové licence a řady dalších. Toto vybavení je plně v majetku města Bílina.

Rozvoj MKDS Bílina navazuje na cíle definované ve Strategii Smart City Bílina (BE2.1 – Rozvoj MKDS) a cíle definované v Koncepci prevence kriminality na období 2021-2023 (Opatření 8: Rozvoj MKDS sítě v rámci programu Smart City a Opatření 9: Rozšíření MKDS).

Město si ve druhé polovině roku 2020 nechalo zpracovat Studii rozvojového potenciálu MKDS Bílina (dále „Studie MKDS“), předmětem plnění této veřejné zakázky je realizace navrhovaných opatření předložených ve Studii MKDS. V první fází relevantní pro tuto veřejnou zakázku se jedná se o:

- 15 nových kamer

- 11 zvukových senzorů

- Nasazení analytického software na 12 kamerách MKDS

- Nasazení software pro forenzní analýzu

Cílem efektivního kontinuálního rozvoje MKDS je:

- Zvýšení bezpečnosti občanů

- Kontroly rizikových míst 24 hodin denně

- Zajištění bezpečné zóny pro pohyb občanů

- Zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

- Odhalování přestupků a jiných správních deliktů

- Usnadnění vyšetřování přestupků a trestných činů

MKDS Bílina

MKDS vybudován jako plně digitální IP kamerový systém. Řídící a VMS software Indigo Vision Control Center je na provozován v nejvyšší licenční variantě „Ultra“ ve verzi 16, která umožňuje integrovat a spravovat data z dalších bezpečnostních systémů a integraci většiny kamer a zařízení všech hlavních výrobců díky kompatibilitě se standardem ONVIF.

Data z MKDS jsou přenášena systémem bezdrátových mikrovlnných spojů. Centrální bod sestává z 12 transceiverů mikrovlnných spojů na věži Městského úřadu, které jsou zapojeny do 24 portového datového switche v prostorách věže. Tento switch je propojen s hlavním switchem služebny optickým kabelem. Ethernetová síť je uzavřená, není v žádném bodě připojená k internetu.

ANALYTICKÝ SOFTWARE

Zadavatelem požadované řešení musí být postavené na serverovém řešení analytického software. Zadavatel nepřipouští nasazení analytických modulů do kamer z důvodu dalšího plánované rozvoje a otevřenosti systému.

Požadavkem je, aby dodané řešení umožňovalo spojit funkce, resp. sjednotit události, v jednu výslednou, která je následně předávána pod vlastním názvem jako upozornění operátorovi MKDS.

Požadované řešení rovněž musí umožňovat vlastní konfiguraci parametrů funkcionalit operátorem/administrátorem MKDS bez nutnosti zásahu dodavatele (např. změny časových intervalů, změny křivek pohybu apod.).

Získané analytické výstupy/reporty musí být možné exportovat do business intelligence nástrojů a systémů.

Součástí dodávky analytické SW a potřebného HW je zajištění servisních služeb Next Business Day a údržby v délce 12 měsíců od spuštění služby. Servisní služby a údržba zahrnují:

- Poskytování aktuálních verzí dodaného software, tj. nabídka a dodávka (instalace) aktuálních verzí, upgrade a update dodaného software (SW maintenance).

- Legislativní servis (update), kdy aktuální verze dodaného software, implementující legislativní změny, musí být Objednateli poskytnuta nejpozději k datu nabytí účinnosti nové právní úpravy za předpokladu vydání příslušných právních předpisů nejpozději 30 dnů před nabytím účinnosti této nové právní úpravy (v opačném případě do 30 dnů od vydání příslušných právních předpisů).

- Poskytování služby HelpDesk v rozsahu 8x5.

- Provozní kontrola systému (profylaxe) v rozsahu 2 člověkodnů (16 člověkohodin prací) ročně.

ANALYTICKÉ FUNKCE – VYHODNOCOVÁNÍ V REÁLNÉM ČASE

Zadavatelem poptávané analytické funkce budou nasazeny na 12 vybraných kamer MKDS Bílina. Město Bílina má zpracovanou Studii potenciálu rozvoje MKDS Bílina, v rámci které jsou definované prioritní oblasti nasazení, finální výběr však podléhá jednání Městské policie Bílina s vybraným dodavatelem.

Minimálními požadovanými analytickými funkcemi jsou:

- Detekce aktivity – dochází k pohybu na scéně

- Překročení operátorem definované zóny/čáry (osoby, vozidla)

- Opuštění nebo vniknutí do oblasti určeného počtu osob/vozidel, vč. možnosti nastavení limitu

- Detekce nehybnost/nečinnosti/zastavení osob

- Detekce zahálky, resp. časové přítomnosti v prostoru na scéně či v zóně (osoby, vozidla)

- Detekce shromažďování osob

- Detekce nových objektů na scéně (osoby, vozidla)

- Detekce odložených zavazadel

- Rozpoznávání registračních značek vozidel

- Základní kategorizace vozidel

- Detekce porušení směru (výkyv oproti standardní provozní situace – např. zákaz odbočení)

- Nastavení a detekce obsazenosti parkovacích míst

- Detekce negativního stavu kamery (selhání, neoprávněná manipulace, zakrytí)

- Detekce špatného směru pohybu osob i vozidel (pohyb/jízda v protisměru)

- Detekce náhlé změny osvětlení (např. výpadky VO)

- Detekce ohně a požáru

ANALYTICKÉ FUNKCE – FORENZNÍ ANALYTIKA

Poskytnutí nástroje a licence forenzní analýzy (zpětné vyhledávání událostí) a serveru pro záznamy MKDS Bílina. Videoanalytický systém s funkcí forenzního (off-line) vyhodnocení videozáznamů.

Minimálními požadovanými analytickými funkcemi jsou:

- vyhledávání objektů (vozidla, osoby) podle barvy – na scéně nebo v určené zóně

- vyhledávání nehybných objektů (osoby) - na scéně nebo v určené zóně

- nástroje kreslení do scény – čára, zóna, ignorační zóna, detekční zóna, směr, cesta, narušení,

- nástroje pro analýzu chování (potulka/zahálka)

- sledování (trackování) osob a vozidel na scéně

- sledování (trackování) osob a vozidel napříč kamerami v celém MKDS

- nástroje statistických funkcí:

Teplotní mapa pohybů na scéně (vytížené cesty apod.)

Statistiky o počtu zaznamenaných osob/vozidel na scéně

- Identifikace vozidel – vyhledání vozidle dle parametrů:

Kategorie (osobní auto, nákladní auto, autobus, motocykl)

Barva

Registrační značka

- Vyhledání dle trajektorie

Směr

Rychlost

Doba výskytu na scéně

VÝPOČETNÍ SERVER(Y)

Součástí dodávky je dodání, instalace a integrace serveru do dohledového centra Městské policie Bílina. Zadavatel umožňuje nasazení jakéhokoliv serverového HW potřebného pro nabízenou technologii, které bude kompatibilní se stávajícím systémem MKDS.

Optimalizované hardwarové vybavení umožní jak provádění analytických funkcí v reálném čase, tak forenzní operace. Dodané řešení umožní rovněž budoucí škálování za účelem výkonového navýšení pro potřeby rozšíření videoanalytických funkcí na další kamerové body MKDS Bílina.

Minimální požadavky na server jsou na úrovni:

| Prvek | Konfigurace |
| --- | --- |
| Procesor: | 2x procesor min. 16 jader a 32 vláken, výkon systému dle www.cpubenchmark.net min. 31500 bodů CPU Mark |
| Grafická karta: | Rychlost grafického čipu [MHz]: min. 1 700, Počet stream procesorů: min. 4 608 Výrobní proces [nm]: 8 nebo 7 Typ grafické paměti: GDDR6 nebo GDDR6X Velikost grafické paměti [MB]: min. 10 240 Rychlost grafických pamětí (efektivně) [Gbps]: min. 16 000 Šířka paměťové sběrnice [bit]: min. 256 API: Podpora DirectX: 12, Podpora OpenGL: 4,6 Standard sběrnice: PCI-Express 4.0, Napájecí konektory: 2x 8pin PCIe Konektory: min. 4x DisplayPort 1.4a nebo HDMI 2.1 v libovolném poměru |
| Paměť: | min. 128 GB DDR4 |
| Disk | 2x SSD, kapacita min. 960 GB |
| Zdroj: | redundantní zdroj |