Technická specifikace

k veřejné zakázce malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Veřejná zakázka se řídí směrnicí č.3/2021 – Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Města Bílina.

„Komunální vozidlo pro sběr a svoz parkových košů“

Systémové číslo zakázky: P21V00000189

Obchodní název účastníka:      	……………………………………………………………...

Sídlo / Místo podnikání:	………………………………………………………………

IČ / DIČ:	……………………………………………………………...

Osoba oprávněná jednat 
jménem či za účastníka a její funkce:	……………………………………………………………...

Předmět plnění této veřejné zakázky je dodání 1 ks nového, nepoužitého, roku výroby min. 2021 komunálního vozidla pro sběr a svoz parkových košů.

Zadavatel stanovil technické podmínky dle § 79 odst. 2 formou požadavků na výkon a funkci komunálního vozidla.  Uvedené technické požadavky pro plnění veřejné zakázky jsou uvedeny jako minimální, zadavatel umožňuje použití i kvalitativně a technicky obdobného řešení při zachování a naplnění požadovaného. V případě že zadavatel dojde k názoru, že jiné kvalitativně a technicky odborného navrhovaného řešení nesplňuje jeho očekávání, bude taková nabídka vyřazena z hodnocení.

Dále uvedené parametry jsou výčtem minimálních povinných požadavků zadavatele.  Bude-li některý z požadavků doplněn „NE“, bude taková nabídka vyřazena z dalšího posuzování a uchazeč vyloučen ze zadávacího řízení.

| Vymezení požadavku dle parametrů |
| --- |
| Název | Splnění požadavku (ANO – NE) | Uveďte skutečnou hodnotu - parametr |
| Základní parametry vozidla |
| Kategorie vozidla N1 |  |  |
| Celková hmotnost vozidla max. 2200 kg |  |  |
| Zatížení na nápravy max. 1100 kg |  |  |
| Rozměry vozidla maximálně D: 3900 × Š: 1600 × V: 1800 mm |  |  |
| Užitečná hmotnost vozidla min. 1000 kg |  |  |
| Motor, pohon, řízení, podvozek |
| Pohon motorem zážehovým vodou chlazeným |  |  |
| Objem min. 1000 cm3 a max. 1300 cm3 |  |  |
| Výkon min. 50 kW a max. 70 kW |  |  |
| Emisní limit min. Euro 6 |  |  |
| Bez filtru pevných částic |  |  |
| Pohon 4×2 – zadní nápravou |  |  |
| Rozvor min. 2000 mm a max. 2200 mm |  |  |
| Světlost / Brodivost min. 200 min. |  |  |
| Výfuk vyvedený k zadní podjezdové zábraně |  |  |
| Palivová nádrž na N95 min. 30 l, uzamykatelné víčko |  |  |
| Synchronizovaná mechanická převodovka min. 5 + 1 |  |  |
| Přejezdová rychlost min. 90 km/h |  |  |
| Přední náprava s nezávislým zavěšením, vinuté pružiny, plynokapalinové tlumiče |  |  |
| Zadní náprava pevná, listové péra, plynokapalinové tlumiče |  |  |
| Brzdy, dvou okruhové, nezávislé s ABS |  |  |
| Kola |  |  |
| Ocelový disk min. 14“ |  |  |
| Jednoduchá montáž kol na přední nápravě |  |  |
| Dvou montáž na zadní nápravě |  |  |
| Pneu C - nákladní |  |  |
| Kabina |
| Barva – Oranžová RAL 2011 |  |  |
| Min. 1 + 1 |  |  |
| Pryžové rohože pro řidiče a spolujezdce |  |  |
| Maják oranžové barvy na kabině zábleskový – led diodový |  |  |
| Denní svícení led diodové – automaticky spouštěné |  |  |
| Povinná výbava vozidla |  |  |
| Korba vozidla |
| Sklápěcí – nosnost min. 1 000 kg |  |  |
| Rozměry min. D: 2200 × Š: 1500 mm |  |  |
| Ovládána z kabiny řidiče |  |  |
| Dokumentace: doklad o shodě CE, návod na obsluhu a údržbu v ČJ |  |  |
| Nástavba na sběr a svoz parkových košů |  |  |
| Barva – Oranžová RAL 2011 |  |  |
| Nástavba o objemu min. 4 m3 |  |  |
| Vlastní hmotnost nástavby max. 100 kg. |  |  |
| Provedení nástavby odolné proti korozi | Popište vaše řešení |  |
| Oboustranné vhazovací otvory o rozměru min. 600 x 400 mm, posuvné, uzavírací prostor proti úletu odpadu |  |  |
| Spodní hrana vhazovacího otvoru max. 1400 mm nad zemí |  |  |
| Zadní otevírání nástavby k výsypu – nakládání odpadu o rozměru min.1500 x1000 mm |  |  |
| Výstražné zařízení zábleskové – leddiodové, oranžové barvy vzadu na nástavbě |  |  |
| Další všeobecné požadavky |
| Záruka na dodané zařízení a všechny jeho části nebo příslušenství v trvání min. 24 měsíců |  | Poč. měsíců: |
| Autorizovaný servis výrobcem nebo zástupcem výrobce na území ČR |  |  |
| Zaškolení obsluhy min. 2 osob v trvání min. 4 hodin |  |  |
| Součástí této vyplněné přílohy bude: technická dokumentace nabízeného stroje, fotodokumentace III . kopie základního technického popisu vozidla, vydaného Ministerstvem dopravy ČR. |  |  |

Prohlašuji, že uvedené údaje jsou pravdivé.

V …………………… dne: ……………………

……………………………………………………………………..

jméno a podpis oprávněné osoby